# 尿液分析仪技术和商务要求

一、技术要求：

1、测定原理：反射光电比色法

2、光源系统：采用冷光源测定系统

★3、测定速度：≥520条/h

★4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

★5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

★6、可测ACR比值（尿微量白蛋白与肌酐比值），提示早期肾脏损害

7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示

8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

10、打印：内置热敏打印机打印测试结果

11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

13、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

14、存储功能：≥9000个测量结果

15、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

16、输出接口：仪器有RS-232接口，并口、USB端口，可实现Lis系统连接，

17、电源：可在100V—240V下工作

二、商务及其它要求

1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证

★2、制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件）

3、制造商注册资金≥5200万元

4、售后服务：制造商在省区设有直属售后服务机构（提供相关政府部门出具的证件复印件），专职服务工程师≥5人，做到立即响应，2个工作日内上门服务